ТЕХНИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ

на строительство административно-бытовых комплексов на территории цеха №13, ООО «Ферганского НПЗ»

- Строительство бытовой корпуса:

- один блок на 700 рабочих мест в одну смену (общее количество раздевальных ячеек на 2100 мест).

- длина-119 метров, ширина-15 метров,  высота 5 метров.

- здание должно иметь женскую и мужскую: раздевалки, сан. узел, душевые.

- фундамент ленточный.

- стойки, колонны, балки и прогоны из лёгких металлоконструкций.

- стены и крыша из сэндвич-панелей, толщиной 100 мм.

- окна, двери из алюминиевого профиля.

- Строительство административно-бытовой корпус состоит из 4 блоков (блок 1, 2, 3, 4).

- один блок на 700 рабочих мест.

- длина-93 метра, ширина-15 метров, высота 5 метров.

- в здании должны быть комнаты отдыха.

- здание должно иметь женскую и мужскую: сан. узел, душевые.

-  сушилка.

-  фундамент ленточный.

- стойки, колонны, балки и прогоны из лёгких металлоконструкций.

- стены и крыша из сэндвич-панелей, толщиной 100 мм.

- окна, двери из алюминиевого профиля.

- административно-бытовой корпус должен быть оборудован - радио узлом, телефонной сетью, локальный сети, системой пожарной сигнализации.